## Slide 1: Popescu Alin · U7 · UrbanTwin: rețeaua de senzori de aer
IC3 · CP1 · OBSERVAȚII · SĂPTĂMÂNA 4
Întrebarea mea
Cum estimăm câmpul continuu de PM2.5/PM10 în punctele neobservate din București, ca să alegem locul următorului senzor de aer?
Clientul și decizia
Urbanism, Primăria București → unde se instalează următorul senzor fizic
Unde am ajuns
Strat curent: observații
Făcut: pipeline OpenAQ v3 paginat (63 stații, 293.123 ore), script GEE Landsat LST, aliniere zilnică + split spațial
Schimbat: perioada fixă de 1 an; stațiile duplicate din OpenAQ sunt unite; LST lunar (din cauza norilor)
Slide 1 din 3 · Fișier Moodle: CP1_U7.pdf · Prezentare: 3 minute
Notes: Indicații pentru student: acest slide spune unde ești. Întrebarea rămâne aceeași toate 14 săptămânile; dacă o schimbi, spune explicit că ai pivotat și de ce.

## Slide 2: 63 stații PM în București, dar doar 0/114 senzori au ≥75% zile valide, iar periferia e aproape neacoperită
DOVADA STRATULUI
Cum se verifică
Repo: github.com/alinpopescu2002/IC3_U7
Date: OpenAQ v3 + Landsat C2, 2023-12 → 2025-01
Split: spațial, 5 fold-uri de stații
Seed-uri / rulări: seed 42 (blocuri), 1 rulare
Pentru client: centrul e acoperit dens, periferia nu. Acolo sunt candidații pentru noul senzor.
Slide 2 din 3 · Data card complet + SOA: datacard_U7.md în repo
DATA CARD
Sursă | Perioadă | Rezoluție | Unități | Goluri | Licență
OpenAQ v3: 63 stații, 114 senzori | 2023-12-31 → 2025-01-01 | orar → zilnic (≥18 h) | µg/m³ | 77.1% zile lipsă (med.) | CC BY 4.0
Landsat 8/9 C2 L2 (ST_B10) | 2023-12-31 → 2025-01-01 | 30 m, 8–16 zile → lunar | °C | nori; 98.0% stație-zile cu LST | USGS, public
SOA: 10 ARTICOLE
Articol | Metodă | Date | Metrică: rezultat
Krause et al. 2008, JMLR | GP + greedy pe informația mutuală | temperatură, precipitații | garanție (1−1/e) din optim
Zheng et al. 2013, KDD | co-training ANN + CRF (U-Air) | Beijing, 22 stații + urban | precizie PM10 0.83
Hsieh et al. 2015, KDD | graf afinitate + min. entropie | Beijing, 22 stații | bate IDW/kriging; TRR < 0.2
Hu et al. 2017, ES&T | Random Forest | SUA 2011, AOD + meteo | R² 0.80; RMSE 2.83 µg/m³
Stafoggia et al. 2019, Env Int | RF spațio-temporal, 5 etape | Italia 1 km, 2013–15 | R² PM10 0.84 / PM2.5 0.86
Di et al. 2019, Env Int | ansamblu NN+RF+GBM (GAM) | SUA 1 km, 2000–15 | R² PM2.5 0.86
Wei et al. 2019, RSE | space-time RF | China, ~1480 stații | R² 0.85; RMSE 15.6
Mijling 2020, AMT | dispersie + interpolare optimă | Amsterdam, ref. + low-cost | RMSE rel. 39% (<2 km)
Patel et al. 2022, AAAI | GP nestaționar + periodic | Beijing 36 st., Londra | RMSE −9% vs RF
Kelp et al. 2023, GeoHealth | mrDMD cu cost (echitate) | SUA 1 km + recensământ | 150–250 senzori/oraș
Notes: Indicații pentru student: dacă nu ai o figură sau un tabel, nu ai dovadă. O figură cu baseline-ul lipsă nu se punctează.

## Slide 3: Blocaje și următorii pași la CP2
BLOCAJE ȘI URMĂTOARELE DOUĂ SĂPTĂMÂNI
Blocaje
1. Goluri mari: 77.1% zile lipsă (mediană) → păstrez doar zilele cu ≥18 h → am nevoie de decizie: prag minim de zile valide per senzor
2. Landsat are nori iarna, iar GEE cere autentificare → compozit median lunar
Riscul la CP2: puține stații la periferie, deci split-ul spațial va da erori mari exact unde decide clientul
Planul pe 2 săptămâni
Săptămâna 5: reprezentarea: PM zilnic + LST + coordonate; alternativă: medii sezoniere
Săptămâna 6: baseline IDW + kriging ordinar rulate pe cele 5 fold-uri spațiale
La CP2 arăt: tabel RMSE/MAE: IDW vs. kriging, split spațial vs. aleator (leakage)
Secțiunea de articol: Methods (reprezentare, baseline, protocol)
Slide 3 din 3 · Întrebare: excludem senzorii cu < 50% zile valide sau îi păstrăm cu pondere mai mică?
Notes: Indicații pentru student: un plan e verificabil dacă la checkpoint-ul următor se poate spune da sau nu pentru fiecare rând.